Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

| Sprzęt pielęgnacyjny |
| --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego | Liczba sztuk | Parametry techniczne |
| 1. | Taboret prysznicowy | 6 szt. | aluminiowa konstrukcja obniżająca wagę, odporna na korozję siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego poliuretanu regulowana wysokość skokowo (co 2,5 cm) nóżki zakończone antypoślizgowymi nasadkami średnica siedziska: 32cm-34cm wysokość:33cm - 53cm waga: 1,3kg - 1,5kg max. obciążenie: 150 kg |
| 2. | Przenośny prysznic do mycia głowy | 3 szt. | torba o pojemności 8 – 9 litrów wąż z prysznicową końcówką o długości 60cm wąż prysznicowy wyposażony w przycisk, którym decydujemy o wypływie wody słuchawka prysznicowa waga: do 1kg |
| 3. | Wózek toaletowo - prysznicowy | 6 szt. | wykonany z aluminium, odporny na działanie wody, elementy łączące ze stali nierdzewnej 4 stabilne kółka podnóżki i kółka z hamulcami podnoszone podłokietniki anatomicznie uformowane siedzisko z otworem higienicznym siedzisko z nieprzemakalnego materiału zdejmowane oparcie dla łatwiejszego transportu i przechowywania wyjmowane poręcze możliwość najechania na muszlę toaletową pojemnik sanitarny w wyposażeniu szerokość siedziska: 46cm głębokość siedziska: 46 cm wysokość siedziska: 48-52 cm wysokość oparcia: 42 cm szerokość wózka: 60 cm wysokość całkowita: 90cm - 97cm maksymalna waga użytkownika: 120kg waga: 13,5kg |
| 4. | Wanna do kąpieli w łózko | 2 szt. | wykonana z tworzywa sztucznego odpływ oraz komplet zaczepów umożliwiających zamocowanie wanny w szczytach łóżka długość: 195cm szerokość: 85cm wysokość: 25cm |
| 5. | Ławka nawannowa | 4 szt. | ławka nawannowa, wgłębna jednoczęściowa aluminiowa konstrukcja otwory odprowadzające wodę stabilne antypoślizgowe nakładki wysokość: 22 cm szerokość: 73 cm głębokość: 18 cm maksymalne obciążenie 130kg |
| 6. | Siedzisko wannowe z oparciem | 4 szt. | stalowa konstrukcja, odporna na korozję kliny rozporowe, stabilizujące fotel obrotowe siedzisko z możliwością zablokowania siedziska w 4 pozycjach uchwyty boczne dla pacjentów z trudnościami w samodzielnym wstawaniu czy siadaniu gumowe podkładki zabezpieczające przed ślizganiem siedziska wymiar siedziska: 34cmx40cm wysokość oparcia: 34cm szerokość między podłokietnikami: 52cm wymiary całkowite: dł.49cm x szer. 74cm x wys. 51cm waga: 8,2kg max. obciążenie: 100kg |
| 7. | Nakładka na sedes | 6 szt. | wysokogatunkowe, łatwe w utrzymaniu czystości tworzywo nakładka z pokrywą regulowana wysokość siedziska – 9cm, 13cm, 17cm odchylane poręcze zdejmowane poręcze odległość między poręczami: 60cm szerokość/głębokość: 43cm/49,5cm szerokość wewnętrzna otworu: 34,5cm długość wewnętrzna otworu: 35,5cm waga: 6,2kg max. obciążenie: 130kg |
| 8. | Fotel toaletowy | 6 szt. | siedzisko pokryte miękkim wodoodpornym materiałem, łatwe w czyszczeniu krzesło odporne na korozję pojemnik na nieczystości wyjmowany od góry podłokietniki szerokość pomiędzy podłokietnikami wymiary siedziska: szer. 44 cm x gł. 40cm wymiary oparcia: szer. 46 cm x gł. 23cm wymiary otworu: dł. 25,5 cm x szer. 23cm waga: 6,5kg max. obciążenie: 120kg |
| 9. | Przenośny basen do mycia głowy | 3 szt. | pompowany łatwy w utrzymaniu czystości wycięcie na szyję przewód odpływowy pompka w zestawie przenośny prysznic uchwyt na zbiornik pojemność basenu: 10 litrów pojemność zbiornika na wodę: 8 litrów wymiary basenu: 65 x 50 x 25 cm waga: 0,83kg |
| 10. | Materac przeciwodleżynowy bąbelkowy | 8 szt. | płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu odbierana indywidualnie do wagi pacjenta ciśnienie regulowane za pomocą cichej, energooszczędnej pompy elektrycznej wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych zestaw naprawczy oraz pompka w komplecie materiał pcv cykl pracy pompy: 10 minut dopuszczalne obciążenie:do 110 kg wymiary: dł. 200cm x szer. 90cm x 7cm |
| 11. | Materac przeciwodleżynowy rurowy | 8 szt. | wykonany z trwałego pcv struktura rurowa poprzeczne komory pompa zasilająca funkcja reanimacyjna (cpr) pokrowiec mikrowentylacja czas cyklu: 12 minut zakres ciśnienia 70-120 mmhg przepływ: 5/6l/min wymiary: 198 x 82 x 11 cm maksymalne obciążenie 130kg waga materaca: 3,7 kg waga pompy: 1,4kg |
| 12. | Materac przeciwodleżynowy gofrowany | 8 szt. | wykonany z pianki poliuretanowej pokrowiec paraprzepuszczalny – nieprzemakalny gęstość pianki: 25kg/m3 wymiary: dł. 200cm x szer. 90cm x wys. 12cm |
| 13. | Poduszka przeciwodleżynowa | 20 szt. | poduszka przeciwodleżynowa z wkładem żelowym dwie warstwy pianki dolna warstwa pianki stabilizująca poduszkę paroprzepuszczalny pokrowiec wymiary: wys. 44cm x 42cm x 7cm |
| 14. | Poduszki krążki pod pięty | 10 szt. | wykonany z pianki poliuretanowej pokrowiec frotte średnica 15cm grubość 5 cm średnica otworu wewnętrznego: 6 cm |
| Sprzęt rehabilitacyjny |
| Lp. | Nazwa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego | Liczba sztuk | Parametry techniczne |
| 15. | Łóżko rehabilitacyjne elektryczne | 30 szt. | konstrukcja czterokolumnowa z kółkami z blokadą barierki boczne – komplet 4 szt. wysięgnik obudowa wykonana z drewna leże metalowe regulacja wysokości regulacja oparcia regulacja sekcji nóg funkcja autokontur wymiary zewnętrzne łóżka: 105cm x 214cm wymiary leża: 90cm x 200cm elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 40cm – 80cm regulacja segmentu oparcia pleców, w zakresie: 0-72o regulacja segmentu oparcia uda: 0-40o dopuszczalna waga pacjenta: 180 kg |
| 16. | Łóżko rehabilitacyjne elektryczne dla dzieci | 3 szt. | leże 4-segmentowe dopasowane do wzrostu dziecka od 125cm do 166cm system trzech poręczy zabezpieczający zsunięcie się z leża system zabezpieczający niekontrolowane podniesienie poręczy maksymalna waga pacjenta: 175 kg obciążenie robocze 215kg leże z metalowych lameli pilot sterujący wymiar leża: 200cm x 78cm długość i szerokość całkowita łóżka: 208cm x 93 cm wysokość w pozycji minimalnej: 28 cm wysokość w pozycji maksymalnej: 70 cm |
| 17. | Materac rehabilitacyjny 3-częściowy | 3 szt. | wnętrze wypełnione wkładem rehabilitacyjnym składający się z trzech stabilnych części podwyższona odporność na odkształcenia pokryty antypoślizgowym materiałem, odpornym na wszelkiego rodzaju przetarcia czy uszkodzenia ognioodporny wymiary: dł. 195 cm x szer. 100 cm x wys. 5 cm |
| 18. | Drabinki łóżkowe rehabilitacyjne | 9 szt. | drabinka 4 szczeblowa fluorescencyjne zakończenia szczebli długość szczebla: 19 cm średnica szczebla: 2,5 cm odległość między szczeblami: 19 cm długość linki: 3 m |
| 19. | Rotor elektryczny | 5 szt. | przenośny kompaktowy wspomagający rehabilitację kończyn dolnych i górnych czytelny, wielofunkcyjny wyświetlacz lcd, zdalny pilot w pełni cyfrowy, z wyświetlaczem, dostosowanie prędkości do potrzeb użytkownika, mata antypoślizgowa w zestawie, możliwość szybkiej zamiany pedałów na korby zakres regulacji prędkości: 20-60 rpm wymiary: dł. 50cm x 46cm x 38cm masa do: 8 kg |
| 20. | Rotor mechaniczny | 5 szt. | rama: stalowa lakierowana proszkowo pedały rotora: nylon stopki anty-poślizgowe: abs siła oporu: płynna regulacja wymiary: 49cm x 41cm x 30cm waga: 2 kg |
| 21. | Rotor zespolony z modułem siedziska | 3 szt. | zespolenie rotora: połączenie dwóch modułów (góra i dół) za pomocą łańcucha znajdującego się wewnątrz szkieletu stalowy szkielet z drewnianym siedziskiem, wysięgnikiem i podstawą wysięgnik dający możliwość regulacji wysokości pedały moduł siedziska pedały wyposażone w spinacze stóp rękawica (chwytak) otwarta długość podstawy: 110 cm szerokość: 51 cm długość wysięgnika: 110 cm całkowita długość korby pedała i rączki ok.: 19,5 cm długość korby pedała/rączki mierzona od środka otworu pedała/rączki do środka otworu ośki: 16 cm |
| 22. | PSS | 2 szt. | sprzęt wolnostojący drewniany sandał pasy mocujące 4 ciężarki o masie 1 kg sandał posiadający dwa osiowe stopnie swobody ruchu kątowego blokada ruchu w każdej z osi wymiary: dł. 62cm. x wys. 40cm x szer. 46cm |
| 23. | Tor do nauki chodzenia | 2 szt. | ścianki i ścieżka toru wykonana ze sklejki stopniowanie poziomu trudności ćwiczeń dzięki systemowi otworów i przekładanych drążków poprzecznych regulacja poręczy poręcze stalowe malowane proszkowo poprzeczne przeszkody w postaci pałek (2,5cm) długość poręczy 300 cm wysokość poręczy 63-115 cm szerokość 96 cm max waga użytkownika 150 kg rozstaw poręczy 35-75/60 cm 5 wysokości przeszkód 6 przeszkód |
| 24. | Rower stacjonarny | 6 szt | siodełko w pionie i poziomie kąt ustawienia siodełka kąt nachylenia kierownicy poziom oporu paski przy pedałach stabilizujące stopy maksymalna waga użytkownika: 120 kg wymiary (dł. x szer. x wys.): dł.107 x szer. 47 x wys.141 cm waga: 23 kg magnetyczny system oporu ilosć poziomów obciążenia: 8 siodełko: regulacja wysokości (od ziemi): 78 - 90 cm regulacja wysokości (od pedałów): 68 - 83 cm ilość poziomów regulacji: 8 odległość kierownicy od siodełka: 34 - 41 cm |
| 25. | Rehabilitacyjny rower trójkołowy dla dorosłych | 3 szt. | rama/widelec: stalowa 24x 15 / widelec stalowy kierownica: stalowa wspornik kierownicy: stalowy hamulec: przód: u-brake, tył: bębenkowy ręczny bagażnik: koszyk z możliwością złożenia błotniki: stalowe malowana wkład suportu: łożyska maszynowe mechanizm korbowy: stalowy siodło: amortyzowane oświetlenie przód/tył: odblaski obręcze: aluminiowe 1 komorowe ogumienie: 24 x1,75 piasta tył: wolnobieg pedały: plastikowe długość: 180cm regulacja siodełka: 80-92cm (od ziemi) rozstawa kół tylnych: wew:62cm, szerokość: 82cm |
| 26. | Rehabilitacyjny rower trójkołowy dla dzieci w wieku 3-7 lat | 3 szt. | przedni hamulec z blokadą regulowane siedzisko bagażnik w postaci tacki odblaski wymiary: szer. do 65cm x dł. 111cm x wys. 72cm-84cm wysokość rury ramy: 118mm średnica przednich opon: 12’’ x 2.00 średnica tylnych opon: 12’’ x 2.00 wysokość siodła: od 49cm do 63cm max. waga użytkownika: 40 kg waga: do 14,5kg |
| 27. | Rehabilitacyjny rower trójkołowy dla dzieci w wieku 8-13 lat | 3 szt. | hamulec ręczny z blokadą regulowane siedzisko bagażnik w postaci tacki odblaski wymiary: szer. do 65cm x dł. 129,4cm x wys. 82cm-94cm rozmiar kół: 16’’ x 1.75 wysokość siodła od podłoża: 61cm do 76cm wysokość siodła od pedałów:48cm do 65 cm max. waga użytkownika: 60 kg waga: do 16,5kg |
| 28. | Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjnego | 4 szt. | kółka jezdne z hamulcem osprzęt: linki, podwieszki, obciążniki, pasy stabilizujące wymiary: dł. 260 cm x szer. 70 cm x wys.204 cm waga 36 kg |
| Sprzęt wspomagający |
| Lp. | Nazwa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego | Liczba sztuk | Parametry techniczne |
| 29. | Inhalator tłokowy | 10 szt. | cykl pracy 30 min praca / 30 min spoczynek wydajność inhalacji 0,40 ml / min rozmiar cząstek 2,83 µm (mmad) nadaje się do inhalacji kortykosteroidami maksymalny swobodny przepływ powietrza: 15 l/min. operacyjny przepływ powietrza: 5,31 l/min. odgłos pracy: 52 dba długość kabla sieciowego: 1,6 m pojemność zbiornika na lek: min. 2 ml; max. 8 ml waga: 1306 g wymiary: 103 x 160 x 140 mm |
| 30. | Ssak medyczny | 3 szt. | ssak wyposażony w butlę 1 l z poliwęglanu z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem regulator i wskaźnik podciśnienia dreny silikonowe filtr bakteryjny łącznik drenów przepływ ograniczony filtrem: 16 l/min zasilanie- 230v/50hz, podciśnienie- -75 kpa, waga- 2,5 kg, wymiary- 35x21x18cm, |
| 31. | Wieszak na kroplówki na kółkach z blokadą | 10 szt. | lekki aluminiowy stelaż, podstawa z tworzywa sztucznego regulacja wysokości w zakresie 104 do 211 cm mobilna podstawa z 5 kółkami obrotowymi umożliwia łatwe przemieszczanie 4 zaczepy z wykonane z metalu o max. obciążeniu 2,5 kg / 1 hak wysokość podstawy: 13 cm wymiar podstawy: 56 cm waga: 2,56kg |
| 32. | Podnośnik transportowo-kąpielowy | 4 szt. | elektryczny podnośnik sterowany pilotem solidnej konstrukcji stalowej stal nierdzewna, proszkowana nosidło dla pacjenta łatwo rozchylana podstawa jezdna łatwy do złożenia awaryjne, manualne opuszczanie awaryjne opuszczanie elektryczne z panelu baterii zakres regulacji zasięgu ramienia: 72cm-171cm wymiary: dł. 122cm x szer. 55/88cm x wys. 139/200cm dopuszczalne obciążenie: 180 kg masa całkowita wyrobu: 43 kg |
| 33. | Pionizator dynamiczny | 1 szt. | stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce – z tyłu dodatkowe hamulce oporowe separator kończyn dolnych regulowana obejma biodrowa uprząż stabilizująca miednicę pochwyt rąk regulowana obejma piersiowa obejma biodrowa uprząż stabilizująca miednicę koła z blokadą kierunku jazdy koła z blokadą cofania podpórki pod przedramiona wzrost użytkownika: 140-200cm szerokość peloty biodrowej/piersiowej: 42 cm wysokość peloty biodrowej: 98-120cm wysokość peloty piersiowej: 108-143cm głębokość peloty biodrowej*/piersiowej: 35cm obwód peloty biodrowej/piersiowej: 144cm max. waga użytkownika do 100kg |
| 34. | Szafki przyłóżkowe z rozkładanym blatem | 12 szt. | wysuwana półka boczna, łatwa w składaniu dwustronnie otwierane szuflady i drzwiczki umożliwiają umieszczenie szafki po obu stronach łóżka otwarta półka na drobiazgi zamykana szafka podzielona na dwa poziomy cztery koła, w tym 2 z możliwością blokady, szerokość 53 cm głębokość 45 cm wysokość 86 cm wymiary blatu roboczego (część robocza): szerokość 66 cm głębokość 35,5 cm |
| 35. | Koncentrator tlenu | 6 szt. | wysoka koncentracja tlenu do 96% nawilżacz powietrza kaniula nosowa 2 szt. filtr wewnętrzny powietrza filtr zewnętrzny powietrza 2szt. bezolejowa sprężarka 24 godziny ciągłej pracy duży ekran lcd ułatwia obsługę wskaźnik czystości tlenu alarm wyłączenia zasilania, alarm spadku napięcia timer odmierza i pokazuje czas |
| 36. | Przenośny koncentrator tlenu | 6 szt. | podręczna torba ułatwiająca transport akumulator litowo-jonowy ładowarka do baterii zasilacz 12v ładowarkę samochodową kabel zasilający 230v rurkę z parownikiem wąsy tlenowe stężenie tlenu: 87%-95% regulowany przepływ tlenu: 1-5l/min. możliwość pracy od 2 godz. do 9 godz. bez konieczności podłączania ładowarki wymiary: ok.27cm x 17cm x ok. 12cm waga do 3 kg |
| 37. | Wózek inwalidzki ręczny (standard) | 6 szt. | rama aluminiowa konstrukcji krzyżakowej miękkie nylonowe siedzisko i oparcie miękka, gąbkowa poduszka uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości podwójny krzyżak, wzmocniona konstrukcja podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy uchylne i demontowalne podłokietniki pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem koła przednie bezobsługowe, rozm. 200/50 koła tylne 24 cali z systemem szybkiego demontażu, pompowane aluminiowe obręcze kół hamulce dla osoby prowadzącej dostępny w dwóch wersjach szerokości siedziska 46 i 50 cm szerokość siedziska - 46 cm, 50 cm szerokość wózka - 62 cm, 66 cm głębokość siedziska - 43 cm wysokość oparcia - 40 cm wysokość wózka - 93 cm długość wózka - 110 cm, 112 cm waga 16,5 kg maksymalna waga pacjenta - 140 kg |
| 38. | Wózek inwalidzki stabilizujący plecy i głowę | 4 szt. | rama lekka, aluminiowa, składana (podwójny krzyżak) stabilizacja poprzeczna przy uchwytach dla osoby prowadzącej przedłużenie oparcia, poduszkę pod głowę, kółka anty-wywrotne hamulce bębnowe dla osoby prowadzącej regulacja kąta nachylenia oparcia od 0°-90° regulowane pod kątem podnóżki oraz podłokietniki z funkcją demontażu przednie koła gumowe o średnicy 8” tylne koła pompowane o średnicy 24” poduszkę siedzenia i poduszkę oparciaszerokość całkowita: 70 cm szerokość wewnętrzna: 46 cm głębokość całkowita: 117 cm wysokość siedziska od podłoża: 46-48 cm wysokość całkowita 124 cm wymiary siedziska: 45 cm x 40 cm waga całkowita do 22kg |
| 39. | Wózek inwalidzki XXL | 2 szt. | składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak) podłokietniki uchylne i wyciągane barierka łącząca rączki do pchania, która usztywnia i wzmacnia konstrukcję podczas jazdy. wyciągane i odchylane na boki podnóżki regulacja wysokości płyty podnóżka tylne koła wyposażone w system szybkiego demontażu wózek wyposażony w koła bez dętkowe dodatkowe typu hamulce bębnowe dla osoby towarzyszącej. maksymalna waga pacjenta - 175 kg długość całkowita z podnóżkiem: 105 cm szerokość siedziska: 53 / 56 / 60 cm, szerokość całkowita: 74 / 77 / 81 cm szerokość po złożeniu: 38,5 cm waga całkowita: 20,5 kg głębokość siedziska 49 cm wysokość oparcia: 40 cm odległość siedziska od podłokietnika: 22 - 24cm minimalny promień skrętu: 162 cm maksymalna wytrzymałość: 170 kg |
| 40. | Wózek inwalidzki dziecięcy typu parasolka | 2 szt. | wytrzymała, zwarta konstrukcja ramy z profili aluminiowych łatwo składana rama cztery podwójne kółka regulowany na wysokość podnóżek platforma podnóżka wyposażona w boczne ścianki ograniczające spadanie kończyn dolnych z podnóżka i otwory odpływowe hamulec postojowy na koła tylne głębokie usztywnione siedzisko pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z ochraniaczami na ramiona rama wyposażona w blokady przeciwdziałające się złożeniu wózka podczas jazdy daszek chroniący użytkownika przed słońcem miękka, komfortowa i demontowalna dwukolorowa tapicerka maksymalna waga użytkownika 50 kg pokrycie przeciwdeszczowe szerokość siedziska (z poduszkami bocznymi) 38cm szerokość całkowita wózka56cm głębokość siedziska 26cm przednia/tylna wysokość siedziska 59/49 cm wysokość całkowita wózka 111cm wysokość oparcia pleców 52cm głębokość siedziska 27cm długość całkowita wózka z podnóżkami 95cm długość podudzia 22-38 cm wymiary wózka po złożeniu 118x 23 x 31cm średnica kół przednich 17,5cm średnica kół tylnych 17,5cm waga wózka 8kg maksymalny wzrost 130cm |
| 41. | Wózek inwalidzki dla dzieci | 3 szt. | rączki z płynną regulacją wysokości składana rama podnóżki odchylane na zewnątrz i do wewnątrz regulowana płyta podnóżka regulowana wysokość siedziska od podłoża regulowany kąt nachylenia siedziska koła tylne na szybkozłączce regulowana wysokość oparcia pas stabilizujący miednicę całkowita długość wózka: 83-100 cm całkowita wysokość wózka: 82-98 cm szerokość siedziska: 32/37 cm szerokość całkowita wózka: 50/55 cm kąt nachylenia siedziska: 5 stopni wysokość siedziska od podłoża: 42-47 cm głębokość siedziska: 31-37 cm (31, 33, 35, 36, 37) wysokość oparcia: 35-40 cm wysokość podłokietnika od oparcia: 15-18 cm odległość podnóżka od siedziska: 25,5-36,5 cm waga wózka: 15 kg maksymalne obciążenie wózka: 80 kg |
| 42. | Wózek inwalidzki specjalny | 4 szt. | siedzisko typu kontur oparcie typu kontur regulowany zagłówek regulowana objętość zagłówka regulowany automatycznie, płynnie kąt nachylenia oparcia przy pomocy pilota regulowany automatycznie, płynnie kąt nachylenia siedziska przy pomocy pilota regulowany kąt nachylenia podnóżków regulowany kąt nachylenia płyty podnóżka regulowana wysokość rączek do pchania zabezpieczenia na kolana regulowana głębokość siedzenia regulowana szerokość siedzenia regulowana odległość podnóżków względem siebie regulowana wysokość podłokietników możliwość zmiany wysokości siedzenia koła na szybkozłącza |
| 43. | Wózek inwalidzki do aktywnej rehabilitacji dla dorosłych | 1 szt. | wykonany z rury aluminiowej o przekroju trójkątnym wyposażony w podnóżki demontowalne regulację środka ciężkości od pasywnego do aktywnego regulacja wysokości siedziska od ziemi kąta zgięcia podnóżka 70°,80°, 90°, szerokość siedziska : od 30 do 50 cm całkowita szerokość: od 46 do 66 cm głębokość siedziska: od 30 do 50 cm wysokość siedziska: od 38 do 51 cm całkowita waga: do 12 kg maksymalna waga użytkownika: od 70 do 130 kg (w zależności od konfiguracji) możliwość składania oparcia : tak wysokość oparcia : d 250 do 510 mm (w zależności od konfiguracji) koła przednie: 4”-5” koła tylne: 22”-24” nachylenie kół tylnych: 0° up to 6° |
| 44. | Wózek inwalidzki do aktywnej rehabilitacji dla dzieci | 1 szt. | idealnie wyważony środek ciężkości pozwalający na precyzyjne manewrowanie oś koła tylnego - system zmiany środka ciężkości wózka oraz różne kąty nachylenia kół tylnych 0°,2°,4°,6°, 8°,10°, unikatowy system płynnej zmiany kąta nachylenia oparcia w zakresie -7°+7°, możliwość zmiany napięcia siedziska i oparcia za pomocą taśm velcro, trójstopniowa regulacja wysokości oparcia, oparcie wyprofilowane ułatwiające wentylację pas stabilizujący miednicę od przodu regulacja kąta nachylenia siedziska: 4o-15o maksymalne bezpieczne nachylenie:10o minimalna średnica skrętu: 758 - 917 mm możliwa wysokość przeszkód długość: 700-750 mm głębokość: 280 - 320 mm (siedzisko) szerokość: 480-575 mm max. waga użytkownika: 60 kg waga: do 10kg |
| 45. | Balkonik rehabilitacyjny (2 koła) | 8 szt. | balkonik wykonany z aluminium regulowane na wysokość nóżki koła o średnicy 5" składany szerokość całkowita z nasadkami: 62 cm szerokość wewnętrzna: 44 cm głębokość całkowita: 49 cm regulacja wysokości: 81-98 cm waga: 3 kg maksymalne obciążenie: 136 kg |
| 46. | Balkonik rehabilitacyjny (4 koła) | 6 szt. | składany, wykonany z aluminium koszyk rączki regulowane na wysokość zakończone anatomicznymi uchwytami hamulce z zaciskiem postojowym koła o wąskim przekroju i średnicy 8" rączki z uchwytem hamulcowym siedzisko z oparciem koła o wąskim przekroju i średnicy 8", z hamulcem szerokość całkowita: 64 cm głębokość całkowita: 66,5 / 72 cm szerokość siedziska: 45 cm wysokość całkowita: 77 - 95 cm wysokość siedziska od podłoża: 49,5 / 54,5 cm regulacja rączek na wysokość: 77 - 88 cm waga: 7,2 kg maksymalne obciążenie: 100 kg maksymalne obciążenie koszyka: 5 kg |
| 47. | Balkonik rehabilitacyjny (stały) | 6 szt. | rama aluminiowa, wzmocniona składany za pomocą jednego przycisku dwu-funkcyjny: krocząco-stały stabilna i wytrzymała konstrukcja z regulacją wysokości ergonomiczne, miękkie uchwyty szerokość: 57 cm długość: 54 cm wysokość uchwyty górne: 79 – 89 cm wysokość uchwyty dolne: 51 – 61 cm waga: 2,4 kg maksymalne obciążenie: 120 kg |
| 48. | Chwytak | 2 szt. | wykonany z wytrzymałych materiałów aluminiowa konstrukcja ząbkowana szczęka profilowana rękojeść wyposażony w magnes długość: 76 cm waga: 170g |
| 49. | Temblak | 5 szt. | przewiewny materiał regulowany pasek maksymalna długość paska do 107 cm mocny rzep przyczepiający się na całej powierzchni paska miękki naramiennik rozmiar od xs do xl po 1 sztuce |
| 50. | Kule łokciowe dla dzieci | 4 szt. | wykonane z teleskopowych rurek aluminiowych regulacja wysokości w dziesięciostopniowej skali (co 2,5 cm) możliwość regulacji wysokości uchwytu 16-21 cm uniwersalny, na prawe i lewe przedramię ergonomicznie wyprofilowany uchwyt regulacja za pomocą klipsa wytrzymała nasadka wysokość uchwytu od podłogi: 55-75 cm max. obciążenie: do 100kg waga: 0,5 kg |
| 51. | Laska inwalidzka trójnóg | 2 szt. | wykonana z aluminium, ze stalową podstawą ergonomicznie wyprofilowany uchwyt uchwyt uniwersalny, na prawą i lewą dłoń trzypunktowe podparcie zakończone gumowymi, antypoślizgowymi nasadkami zakres regulacji wysokości: 73,5-96 cm skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm waga: 0,76 kg maksymalne obciążenie: 100kg |
| 52. | Kule łokciowe dla dorosłych | 12 szt. | wytrzymałe, aluminiowe rurki wygodny, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt uchwyt zamknięty regulowany, uniwersalny na prawe i lewe przedramię możliwość regulacji wysokości uchwytu i całej laski regulacja za pomocą klipsa wytrzymała nasadka regulacja uchwytu: 22 - 29 cm regulacja wysokości: 78 - 100,5 cm ilość stopni regulacji wysokości: 10 (co 2,5 cm) regulacja zamkniętego uchwytu uchylnego: 0 - 90° orientacyjny wzrost użytkownika: 160 do 215 cm maksymalne obciążenie: 150kg waga: 0,5 kg |
| 53. | Laska inwalidzka czwórnóg | 3 szt. | wykonana z aluminium, uchwyt wykonany z pianki, regulacja skokowa wysokości co 2,5 cm, nasadki gumowe: elastyczne wysokość maksymalna: 95 cm, wysokość minimalna: 70 cm, waga : 0,7 kg, rozstaw stopek: szer. całkowita: 15 cm (wewnątrz 10cm), dł. całkowita: 21 cm (wewnątrz: 15cm) przekątna stopek: 22 cm. |
| 54. | Laska składana z regulacją wysokości | 3 szt. | składana z 4 części wyprodukowana z lekkiego stopu aluminium wymiary laski po złożeniu to 150 x 40 x 300 mm. posiada regulację wysokości: 82,5 do 92,5cm dopuszczalne obciążenia 110 kg. wyposażona w nakrętkę przeciwstukową oraz nasadkę antypoślizgową wysokiej jakości długość uchwytu: 14 cm waga 0,4 kg |
| 55. | Poduszka do siedzenia do wózka inwalidzkiego | 20 szt. | składa się zestawu ostrosłupów, które dopasowują się do uciskającej je powierzchni ciała otwór w poduszce zabezpieczający kość ogonową przed tworzeniem się odleżyn poduszka wykonana z pianki poliuretanowej wymiary poduszki: dł. 40cm x szer. 45cm x gr. 7cm. wymiary otworu: dł. 18cm x szer. 13cm |
| 56. | Orteza ortopedyczna czaszkowa | 2 szt. | orteza nie zawiera metalowych elementów, przenikalna dla promieni rtg, ct, mri, orteza zapinana na rzep rozmiar uniwersalny |
| 57. | Orteza ortopedyczna półgorsetowa piersiowa | 2 szt. | konstrukcja półsztywna, lekka i trwała, do stosowania z kołnierzem, nie posiada metalowych części, przenikalna dla promieni rtg, ct, mri, zapinana na rzepy. rozmiar uniwersalny |
| 58. | Stabilizator stawu skokowego | 6 szt. | stabilizator stawu skokowego w formie z taśmami zapinanymi krzyżowo pasy dociągowe umożliwiające dopasowanie stopnia kompresji elastyczny pasek u góry utrzymujący stabilizator na właściwym miejscu oddychający materiał z powłoką antybakteryjną otwarta pięta zapewniająca dobrą wentylację i właściwe umiejscowienie opaski rozmiar (rozmiar obuwia) : XS – 38-40 – 2 sztuki S – 40-42 – 2 sztuki M – 42-44 – 1 sztuka L – 44-46 – 1 sztuka |
| 59. | Orteza nadgarstka z ujęciem kciuka | 3 szt. | lekka i oddychająca dzianina dwie szyny stabilizujące regulacja na rzep anatomicznie wyprofilowane usztywnienia stabilizują staw od strony dłoniowej, grzbietowej oraz od strony kości łokciowe możliwość stopniowego usuwania usztywnień wysokość ortezy: 23 cm ręka prawa rozmiar: M (15-17 cm) – 1 sztuka ręka prawa rozmiar: L (17-19cm) – 1 sztuka ręka lewa rozmiar: M (15-17 cm) – 1 sztuka |
| 60. | Orteza stawu kolanowego | 3 szt. | orteza otwarta wyposażona w ruchome szyny, odzwierciedlające ruch kolana funkcjonalna szyna z możliwością regulacji kąta zgięcia i wyprostu taśmy dociągowe umożliwiające idealne dopasowanie i ustawienie odpowiedniego stopnia stabilizacji model uniwersalny na lewą i prawą nogę rozmiar (obwód uda 10cm nad rzepką): S 34 -38 cm – 1 sztuka M 38 - 45 cm – 1 sztuka L 45 - 52 cm – 1 sztuka |
| 61. | Orteza stawu biodrowego | 3 szt. | orteza składa się z elastycznej taśmy obejmującej biodra oraz taśmy udowej wykonanej z dzianiny poliamidowej i lycry®, zakończonej rzepem, pomiędzy taśmami znajduje się pelota biodrowa wykonana z pianki poliuretanowej laminowanej dzianiną welurową, orteza posiada dopinane usztywnienie wykonane z folii pentapro obszytej dzianiną welurową, rozmiar m (obwód bioder 90-105cm): 1 sztuka prawa i 1 sztuka lewa rozmiar l(obwód bioder 105-120cm):: 1 sztuka prawa |
| 62. | Orteza stopowo-goleniowa | 5 szt. | wyjmowana wyściółka taśmy dociągowe z rzepów twardych, dwie szyny, które zapewniają odpowiednią stabilizację boczną, osłonięty zegar umożliwiający regulację kąta zgięcia w zakresie 0° - 45° co 15°, profilowana podeszwa umożliwiająca stabilny zbliżony do fizjologicznego chód, uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny rozmiar XS <32 – 1 sztuka rozmiar S 32-36– 1 sztuka rozmiar M 36-41– 1 sztuka rozmiar L 41-46– 1 sztuka rozmiar XL 46-50– 1 sztuka |
| 63. | Orteza goleniowo-udowa | 3 szt. | jednoosiowe szyny ortopedyczne Regulacja kąta zgięcia i wyprostu realizowana jest za pomocą specjalnych wkrętów imbusowych co 15 stopni Otwarta konstrukcja Strona lewa i prawa uniwersalna Rozmiar (obwód uda 15cm powyżej rzepki) M: min 44 cm – max 48 cm L: min 48 cm – max 52 cm XL: min 52 cm – max 56 cm |